ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД СТАРА ЗАГОРА

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6. Технически спецификации

6.1. „Доставка на автомобил“ – 1 брой

Минимални технически характеристики на двигателя:

- Работен обем на двигателя – до 1500 куб см

- Мощност на двигателя  - до 90 к.с.

- Еко норма на двигателя – не по-малко от Евро 6

- Гориво – дизел

Минимални технически характеристики на ходова част:

- Трансмисия – задвижване на предните колела

- Механична 5 степенна

- Междуосие минимум 2800 mm

- Разход на гориво

Градски условия л /100 км  до 4.4

Извънградско л /100 км до 3.8

Средно л /100 км до 4.0

Минимални технически характеристики :

- Места  6+1

- Фарове за мъгла

- Дневни светлини

- Круиз контрол

- Бордкомпютър

- Радио Bluetooth

- Предни електрически стъкла

- Дистанционно централно заключване

- цвят – бял. Възложителят предвижда брандиране със със знаци и/или отличителни текстове на Тракийски университет гр. Стара Загора, поради което посоченият цвят е задължителен за превозното средство.

Минимални гаранционни условия:

- 5 години или 150 000 км  с покритие в Европа

- Безплатна пътна помощ в България

Срок на доставка : до 15 дни от сключването на договора.