ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- обособена позиция № 1 „Вортекс и центрофуга (2в1)“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:

- скорост: 2300 - 2500 rpm

Макс RCF:

- от средата на епруветката 300 x G

- от дъното на епруветката 700 х G

Включени аксесоари:

- 1 ротор за 12 х 1,5 ml

и

- 1 ротор за 12 х 0,5 ml и 0,2 ml

Продължително време на експлоатация: < 60 min

- с включен монтаж и обучение на място

- минимален гаранционен срок: 12 месеца

- обособена позиция № 2 „Електромагнитна бъркалка с нагряване“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:

- температурен обхват: от 30 до 340оС

- макс. обем на разбъркване: до 20 L

- обороти: от 100 до 1500 rpm

- размер на блюдото: Ø 135 мм - 140 мм

- материал на блюдото: стъклокерамика

- дисплей: LCD

- мощност: 500W

- с включена температурна сонда за контролиране на действителната температура

- с включен монтаж и обучение на място

- минимален гаранционен срок: 12 месеца

- обособена позиция № 3 „Преносим уред за измерване на хлорофил“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:

Преносим тестер за измерване на хлорофил в интактни листа.

Измерване на нормализиран вегетативен индекс Normalized Difference Vegetation Index (NDVI).

Със светлинни източници за видимия диапозон между 635 и 645 nm, и в близката инфрачервена област между 760 и 858 nm.

Детектори - PIN диоди с филтри 620 до 860 nm. Изход USB за връзка с PC и софтуер за PC. Маса от 200 до 400 g.

- обособена позиция № 4 „Настолен pH метър“ – 1 брой, със следните минимални и задължителни параметри:

обхват рН от 0,00 до 14,00

резолюция (0,01), точност ± 0,01, ± 2000 mV

точност ±0,2 mV, оС, 0-100

точност (±0,5оС)

калибровка автоматична, от две до три запаметени точки

електрод с BNC куплунг

маса от 0,900 до 2 кг.

Гаранция: минимум 12месеца.